Věk: 14+

Uživatelská příručka

Sub-Drone

Děkujeme, že jste si koupili tento výrobek! Před prvním startem si prosím důkladně přečtěte tento návod, který vás seznámí s ovládáním a údržbou dronu. Návod uschovejte pro další použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

- Před použitím dronu si důkladně přečtěte tento návod. Ovládejte Sub-Drone pouze podle uvedených instrukcí.

- Udržujte drobné součástky dronu mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k jejich úrazu.

- Sub-Drone ani jeho baterie nevystavujte zvýšeným teplotám, neodkládejte je v blízkosti tepelných zdrojů.

- Bezpečná vzdálenost dronu od pilota a dalších osob je minimálně 1 metr. Doporučujeme dodržovat vzdálenost 2 metrů od lidí.

- Sub-Drone nerozebírejte ani neupravujte.

- Děti smí pilotovat dron pouze pod dohledem dospělých.

- Maximální dosah bezdrátového ovladače je přibližně 30 metrů.

- Dávejte pozor, aby nebyl zdeformován kryt vrtulek, mohlo by to vrtulky poškodit.

OBSAH BALENÍ

SUB-DRONE X1

DÁLKOVÝ OVLADAČ X1

LOPATKY A/B X2

USB KABEL X1

PÁSKA PAMĚŤOVÉ KARTY X1

MALÝ NÁSTROJ X1

GUMOVÁ ZÁTKA X1

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA X1

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

//symboly vpravo

ZAKÁZÁNO

NEROZEBÍREJTE!

//od forward trim po směru hodin

Kalibrace letu dopředu

Kalibrace letu dozadu

Pravá páčka

Kalibrace letu doprava

Kalibrace letu doleva

LED indikátor zapnutí

Zapínání/vypínání

Záznam videa

Focení

Levá páčka/Plyn/Změna rychlosti

Změna funkce

VLOŽENÍ BATERIÍ DO VYSÍLAČE

Kryt prostoru pro baterie

1,5V x 6 „AA“ baterie

Vkládání baterií

Otevřete prostor pro baterie (nebo dobíjecí akumulátory) na zadní části ovladače. Vložte 6 AA baterií ve správném postavení. Uzavřete prostor krytem. Baterie nejsou součástí balení.

OPATRNĚ

- Vkládejte baterie ve správném postavení.

- Nedobíjejte baterie, které k tomu nejsou určené.

- Nenechávejte baterie v nabíječce po jejich nabití.

- Nekombinujte staré a nové baterie ani jejich různé typy.

- Vybité baterie okamžitě vyjměte.

- Nezkratujte baterie nebo elektrické obvody.

- Vyhození baterie do běžného domácího odpadu je škodlivé pro životní prostředí.

- Nevhazujte baterie do ohně.

- Vyjměte baterie, pakliže přístroj nebudete dlouho používat.

VÝMĚNA BATERIÍ V DRONU

NABÍJENÍ BATERIE PRO SUB-DRONE

- Vypněte dron posunutím přepínače na pozici OFF.

- USB kabel spojte se zdrojem elektrického napětí, například s počítačem.

- Druhý konec kabelu spojte s dronem. LED indikátor na dronu začne svítit.

- Jedno nabíjení trvá přibližně 90 minut. LED indikátor zhasne, jakmile se baterie plně nabije.

- V dronu je použit akumulátor 3,7V Li-Po. Doba letu na jedno nabití je přibližně 5 minut. //jenom???

VAROVÁNÍ

Pakliže Sub-Drone nepoužíváte, vždy ho vypněte, abyste předešli zbytečnému vybíjení baterie. Pakliže je dron nevyužívaný a zapnutý, zatěžuje baterii. Pro nabíjení používejte pouze elektrické zdroje určené pro vaši elektrickou síť.

NALEPENÍ PÁSKY NA PAMĚŤOVOU KARTU

1. Uchyťte konec pásky na paměťovou kartu podle obrázku.

2. Přeložte pásku na polovinu a uchyťte ji na druhou stranu paměťové karty.

VLOŽENÍ PAMĚŤOVÉ KARTY

- Vložte paměťovou kartu do Sub-Drone.

- Zasuňte vyčuhující pásku pomocí nátroje.

- Malým nástrojem zastrčte kartu na pozici.

- Gumovou zátku použijte na uzavření štěrbiny.

POZNÁMKA: Paměťovou kartu vyjmete provedením výše uvedených kroků v opačném pořadí.

PŘEDLETOVÁ PŘÍPRAVA

1. Pomocí malého nástroje přepněte přepínač na Sub-Drone do pozice ON. Po správném zapnutí začne blikat červené a modré světlo.

2. Položte dron na vodorovnou plochu.

3. Na ovladači přesuňte přepínač zapínání do pozice ON. Indikátor zapnutí začne blikat a ozve se zvukový signál.

4. Levou páčku (plyn) přitlačte do nejvyššího bodu a následně do nejnižšího. Ozve se výrazné zvukové znamení. Dron je připraven k letu.

5. Pomocí gumové zátky uzavřete prostor vypínače na dronu.

LETOVÉ INSTRUKCE

VZNÁŠENÍ SE NA MÍSTĚ

Po přitlačení levé páčky nahoru dron začne stoupat. Po přitlačení levé páčky dolů začne klesat.

POHYB DOPŘEDU A DOZADU

Posunutím pravé páčky dopředu nebo dozadu ovlivníte směr letu drona vpřed a vzad.

ROTACE DOPRAVA A DOLEVA

Posunutím levé páčky doprava nebo doleva ovlivníte rotaci dronu.

POHYB DOPRAVA A DOLEVA

Posunutím pravé páčky doprava nebo doleva ovlivníte posunutí drona doprava nebo doleva.

KALIBRACE LETOVÝCH VLASTNOSTÍ

ÚPRAVA LETU DOPŘEDU/DOZADU

Co dělat, když se dron samovolně naklání dopředu či dozadu? Použijte kalibrační tlačítko jak je znázorněno na obrázku.

ÚPRAVA NÁKLONU DOPRAVA/DOLEVA

Co dělat, když se dron samovolně naklání dopředu či dozadu? Použijte kalibrační tlačítko jak je znázorněno na obrázku.

POSTUP PRO POTÁPĚNÍ

- Přibližte se s dronem těsně k vodní hladině a dosedněte na ni. //ověřit praxí

- Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko pro změnu funkce. Motory dronu se začnou otáčet v opačném směru.

- Po přitlačení levé páčky nahoru se dron začne pomalu potápět do vody.

- Po přitlačení levé páčky dolů se dron začne vynořovat.

- Pohyb pravé páčky dopředu a dozadu ovládá směr pohybu dronu vpřed a vzad.

- Pohyb pravé páčky doprava a doleva ovládá posun dronu doprava a doleva.

- Pohyb levé páčky doprava a doleva ovládá rotaci dronu doprava a doleva.

- Pakliže je dron pod vodou a stisknete tlačítko pro konverzi funkce a přidáte plyn, dron se ve vodě automaticky přetočí.

POZNÁMKY

- Hloubka ponoru by neměla přesáhnout 80 centimetrů a 30 minut.

- Ponor lze provádět pouze v domácích podmínkách (např. ve vaně, bazénu atp.)

- Pakliže neplánujete další ponor, vyjměte dron z vody a osušte ho čistou látkou.

- V případě, že do dronu pronikla voda, okamžitě ho vypněte a před opětovným zapnutím se ujistěte, že je vevnitř zcela vyschlý.

- Sub-Drone musí být pilotován pouze v souladu s instrukcemi uvedenými v této příručce.

POPIS DALŠÍCH FUNKCÍ

1. Pokyny pro natáčení videí a focení:

a. Ujistěte se, že je do dronu vložená paměťová karta.

b. Pakliže po zapnutí dronu modré světlo nepřetržitě bliká, není vložena paměťová karta nebo je zasunuta špatně. Pakliže modré světlo nepřetržitě svítí, vše je v pořádku.

c. Stiskem tlačítek pro snímání videa nebo focení volíte záznamové režimy. Při focení červená a modrá LED bliknou zároveň. Při natáčení videa obě kontrolky blikají. Pro ukončení natáčení stiskněte opět tlačítko pro záznam videa. Kontrolky přestanou blikat.

2. Upozornění na nízké napětí

Pakliže čtyři kontrolky na dronu začnou blikat, upozorňují na nízký stav baterie. Přistaňte s dronem a nabijte jeho baterii.

3. Přepěťová ochrana

Po nárazu dronu do překážky nebo po pádu je přerušen přívod elektřiny k motorům. Kontrolky na dronu budou v takovém případě blikat. Vypněte a opět zapněte dron a dálkový ovladač a pokračujte v letu.

4. Přepínání mezi vysokou a nízkou rychlostí

Levou páčkou upravíte rychlost letu.

Po jejím stisku zvýšíte rychlost. Jedno pípnutí znační střední rychlost, dvě pípnutí vysokou rychlost.

POZNÁMKA: Začátečníkům doporučujeme létat nízkou rychlostí a přepnout na vyšší, až si budou ovládáním dronu plně jistí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM

PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

Sub-Drone nereaguje na ovladač

1. Sub-Drone se přepnul do úsporného režimu.

2. Baterie v dálkovém ovladači mají nízký stav, kontrolka bliká.

1. Nabijte Sub-Drone.

2. Vyměňte baterie v dálkovém ovladači.

Sub-Drone reaguje na příkazy zpomaleně / neohrabaně

1. Baterie v dálkovém ovladači mají nízký stav, kontrolka bliká.

2. V blízkosti je jiný dálkový ovladač rušící signál.

1. Vyměňte baterie v dálkovém ovladači.

2. Změňte letovou lokaci.

Sub-Drone nezaznamenává obraz/video

Paměťová karta není vložena.

Vložte paměťovou kartu do příslušné pozice na dronu.

Sub-Drone nelze ovládat ve vodě

1. Potápí dron ve venkovní lokaci.

2. V blízkosti je jiný dálkový ovladač rušící signál.

1. Nepoužívejte dron ve venkovní lokaci.

2. Změňte letovou lokaci.

Distributor:
ConQuest entertainment a.s.
Kolbenova 962/27d
198 00, Praha 9
tel: 284 000 111
info@toy.cz
www.toy.cz